REQUEST FOR QUOTATION

عطاء شراء بيوت بلاستيكية بنظام الزراعة المائية

التاريخ: 5/6/2022

| Special Instructions شروط خاصة | Delivery Terms شروط التسليم |
| --- | --- |
| - تقديم عرض واحد فقط للبند - يقدم العرض المالي بمغلف منفصل ومغلق - يدفع مبلغ غرامة 50 دينار على كل يوم تأخير. - كفالة حسن تنفيذ من خلال كفالة عدلية او شيك بنكي بقيمة 10% من قيمة العطاء. - كفالة بالصيانة لمدة عام بعد التسليم النهائي. | ان يتم التسليم خلال فتره لا تتجاوز (15)يوم من تاريخ الاحالة. |
| Quotation Submission Date: تاريخ تسليم العروض | Submit Quotation to: تسلم العروض الى | Terms of Payment: شروط الدفع |
| الثلاثاء 14/6/2022 | المكان: الصندوق الاردني الهاشمي للتنميةالبشرية/ قسم االديوان | يدفع كامل المبلغ بعد التسليم النهائي |

- STATEMENT OF WORK

بيان العمل

Required Items البنود المطلوبة

| # | Item البند | Description المواصفة | Quantity الكمية | Spec. Provided offer مواصفات العرض المقدم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تركيب بيوت بلاستيكية بنظام الزراعة المائية | توريد وتركيب بيوت بلاستيكية بنظام الزراعة المائية عدد (3) وحسب المواصفات التالية : الهيكل المعدني للبيوت البلاستيكية توريد وتركيب الهيكل المعدني وحسب المواصفات التالية • حجم كل بيت : الطول: 40م، العرض: 9 م، ارتفاع الواجهة: 3.2 م، المساحة: 360م² • الأقواس: الرقم:18قوس والمسافة بين الأقواس: 2.5 م وتكون مصنوعة من أنبوب مجلفن قياس 60 مم × 1.5 مم. • مدادات طولية: العدد: 16 خط وتكون مصنوعة من أنابيب مجلفن 32 × 1.5 مم • المرابط: مصنوعة من الصاج المجلفن بسمك 2 مم وسمك 1.5 مم. • البراغي: أن تكون مجلفنة وذات نوعية جيدة بسمك 8 مم. • السلك: مجلفن من نوعية جيدة بسمك 2.4 مم. • دعامات البيت : العدد: 16 دعامه وتكون مصنوعة من أنابيب مجلفنة ، قطر 26.7 مم ، سماكة 1.5 مم ، التثبيت: مثبتة على كل قوس من البيت باستثناء القوس الأول والأخير. • مواسير التثبيت: المواصفات: مصنوعة من أنابيب مجلفنة قطرها 55 × 2 مم وأنابيب مجلفنة بقطر 28 × 2 مم. يجب ان تستخدم اثناء تركيب البيت بحيث يتم ربط الأقواس ببعضها ، وكذلك ربط القوس بالأرض ، وربط الأقواس بالمواسير الطولية. • الأبواب: المواصفات: مصنوعة من الأنابيب المجلفنة، المقاس: الارتفاع 2 العرض: 1 م، الموقع: توضع أمام وخلف البيت • التصميم: يجب تصميم البيت حسب المواصفات التالية: ○ تحمل سرعة الرياح حتى 110 كم / ساعة. ○ أن تكون مناسبة للعديد من أنواع الأغطية الزراعية. يجب مراعاة المسافات المناسبة للزراعة الداخلية في التصميم من حيث درجة الانحناء وارتفاع دعامة المحصول. يجب أن يشمل السعر جميع المواد والموارد المطلوبة للتوريد والتركيب بما في ذلك تجهيز الأرض وتسويتها اذا تطلب الامر. توريد وتركيب غطاء بلاستيك ( شرحات بلاستيكية) وحسب المواصفات التالية السماكة 200 ميكرون تمرير الاضاءة (6-7)%UV مصنوعة من البولي ايثلين قياس كل شرحة (14م* 5م). نظام الزراعة المائية ( Hydroponic System) توريد وتركيب احواض الزراعة المائية (Hydroponic System ) . هذا النظام هو عبارة عن احواض جدرانها مبنيه من الطوب ومغطاة بالكامل بشرحات بلاستيكية مصنوعة من البولي ايثلين مملؤة بحصى من التوف الطبيعي ويتم ري المزروعات من خلال شبكة الري التي تعمل بنظام الري بالتنقيط والمزوده بمصدر غذائي للنبات وحسب المواصفات التالية: قبل انشاء الاحواض داخل البيت البلاستيكي يجب ان يتم تسوية الارض بميل مقداره 1-2% الاحواض ينم بناءها من الطوب قياس 10سم من جميع الاطراف ويوضع فيها الغطاء البلاستيكي وحسب المواصفات التالية: الغطاء البلاستيكي مصنوع من بولي ايثلين سماكة 400 ميكرون طول كل حوض داخل البيت 36 م وعرضه 0.5 سم وارتفاعه 25سم عدد الاحواض داخل كل بيت بلاستيكي 5 احواض تملىء الاحواض بالتوف كتربة زراعية وحسب المواصفات التالية 1-التوف يكون طبقتين 2-الطبقة الاولى (السفلية ) تكون فيها سماكة التوف 5 سم وحجم التوف يتراوح مابين 16-32 مم 3-الطبقة الثانية (العلوية) تكون سماكة التوف 18سم والقوام ناعم يتراوح الحجم مابين (0-0.4 او 4-8 مم) 4-التوف يجب ان يكون من مصدرجيد ويجب غسله بالماء قبل ان يوضع في الاحواض توريد وتركيب شبكة الري وحسب المواصفات التالية: 1- بربيش GR 16 مم مصنوع من مواد اولية غير معاد استخدامها والمسافة40 سم مابين النقاطات والتدفق 4ليتر 2-يتم تركيب خطين في كل حوض. 3-في نهاية كل حوض يتم تركيب سيفون تصريف للمياه الزائدة من الري ويتم تجميعها من خلال خط تصريف (ماسوره سعودي قطره ¾" ) يتم توصيلة مع خزان بلاستيكي حجمه 2م3 مصنوع من البويلثين مع تركيب مضخة غاطسة في كل خزان تجميعي قدرة 1حصان يتم ربطها بواسطة خط رئيسي قطره 1" من اجل ارجاع المياه المجمعة الى خزانات الري الرئيسي المزود بمياه الري للبيت البلاستيكي توريد وتركيب خزانات بلاستيكية عدد (3) لكل بيت بلاستيكي وحسب المواصفات التالية: 1-مصنوعة من البولي ايثليين 2-صنف غذائي 3-يتكون من 3 طبقات لايزيد ارتفاعة عن 1.75سم سعة الخزان 2م3 . يتم تركيب (2) خزان كمزود لمياه الري لكل بيت بلاستيكي لتغذية البيت البلاستيكي بمياه الري من خلال توصيلها وربطها مع شبكة الري التي تم تركيبها في الاحواض حيث يتم وضع تركيب مضخة كهربائية قدرة (2 حصان/ 2 انش والتدفق 12م3/ ساعة والضغط 2.5 بار ) ورطبها مع خطوط الري الموجودة في الاحواض من خلال خط رئييسي قطره 1"يوزع مياه الري في الشبكة الموجودة في الاحواض حفر تركيب خزان واحد لتجميع مياه الصرف التي زادت عن حاجة النبات من عملية الري بحيث يتم دفن لايقل عن 75% من حجم الخزان داخل التربة | (3) بيوت بلاستيكية بنظام الزراعة المائية (hydroponic System) | حسب المواصفات المرفقه |

financial offer العرض المالي

| Total المجموع | Price/unit السعر للوحدة | Quantity الكمية | Description المواصفة | Item البند | الرقم # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 بيوت بلاستيكية | حسب المواصفة المطلوبة | توريد وتركيب بيوت بلاستيكية بنظام الزراعة المائية مزود كل بيت باحواض زراعية مائية وشبكة الري لكل بيت بلاستيكي مع كامل توصيلاتها والمضخات اللازمة لذلك وتوريد وتركيب خزانات بلاستيكية عدد (3) لكل بيت بلاستيكي |  |
|  | السعر الإجمالي |